## Slide 1: Выпускная квалификационная работа на тему: “ПОТЕРИ В СПЕКТРОСМЕЩАЮЩЕМ ОПТИЧЕСКОМ ВОЛОКНЕ ДЕТЕКТОРА BBC ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА SPD@NICA”
Научный руководитель:
к. ф.–м.н., доцент П.Е.Тетерин
Студент: А.Д. Манаконов
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Институт ядерной физики и технологий
Кафедра физики элементарных частиц №40
г.Москва 2024

## Slide 2: Основные задачи и устройство эксперимента SPD
Задачи эксперимента: изучить неполяризованные и поляризованные глюоны используя различные способы, а так же полный момент глюона и изучении спиновой структуры протона и дейтерона.
Основной целью локальной поляриметрии в SPD: постоянный контроль поляризации луча
Один из способов управления протонным пучком - это измерение азимутальной асимметрии инклюзивного образования заряженных частиц при столкновении поперечно поляризованных протонных пучков.
Beam-beam counter (BBC) – Счётчик пучков
Range System (RS) – Мюонный детектор
Time-of system (TOF) - Времяпролетный детектор
Straw Tracker (ST)- Трековый детектор на основе тонких трубок
Vertex detector (VD) – Вершинный детектор
Electromagnetic calorimeter (Ecal) - Электромагнитный калориметр
Magnet – Магнитная система
Beam-pipe – вакуумная трубка
Zero degree calorimeter - адронный калориметр
Aerogel Cherenkov detector - Аэрогелевый черенковский детектор

## Slide 3: Цель
Примечание:
*ПВ - Прозрачное волокно
*СВ - Спектросмещающее волокно
Создание прототипа BBC
Освоение методик работы со сцинтилляционными детекторами
Подбор компонентов для создания оптимальной кон- фигурации
Изучение и моделирование оптических характеристик волноводов
Цель работы
Изучение световых потерь в ПВ и СВ

## Slide 4
2 BBC планируется установить перед TOF системой установки SPD симметрично относительно точки взаимодействия.
Детектор будет состоять из внутренний MCP и внешней части из быстрых сцинтилляционных элементов.
Основные задачи BBC:
• Локальная поляриметрия в SPD, основанная на измерениях азимутальных асимметрий поляризованных протонных пучков;
• Мониторинг столкновений пучков;

## Slide 5: Потери в оптоволокне при его изгибе
Виды потерь:
Внутреннее поглощение материала
Рэлеевское рассеяние (линейное рассеяние)
Потеря макроизгиба
Потеря микроизгиба
Потери в оптоволокне при микроразрыве
Внутренние потери волокна из
аморфного стекла
Процесс внутри волокна

## Slide 6: Схема измерений

## Slide 7: Результаты измерений

## Slide 8
- потери эффективности от скручивания
- мода распределения скрученного волокна
- мода распределения выпрямленного волокна
- погрешность моды распределения (найдена из среднего отклонении мат ожидания распределения)
- погрешность потерь (найдена по погрешности косвенных измерений)
Методика измерений

## Slide 9
Эффективность прозрачного волокна марки Kuraray и Saint-Gobain BCF-98
Для спектра испускания спектросмеющаюшего волокна Kuraray Y-11, найдено среднее значение (.
Для этой длины волны были найдены удельные потери в прозрачном волокне Kuraray и Saint-Gobain BCF-98 (α).
Построен график зависимости эффективности Kuraray Clear и Saint-Gobain BCF-98 (от длины выпрямленного волокна ().
Найдена относительная длина волокна, на которой интенсивность света падает в e раз (Kuraray - BCF-98 -
График эффективности прямого прозрачного волокна Kuraray Clear и Saint-Gobain BCF-98 от длины
Спектры испускания и поглощения света волокон
марки Kuraray (Y-11, Y-7, Y-11)
График удельных потерь
для прозрачного волокна Kuraray Clear
График удельных потерь
для Saint-Gobain BCF-98

## Slide 10: Моды спектросмещающего волокна Kuraray
=1.59
=1.49 M (кол-во мод)
а – радиус сердцевины волокна, а=0.48 мм
Мо́да — стабильное состояние электромагнитного поля внутри оптоволокна.

## Slide 11: Моделирование потерь лучей света в оптоволокне марки Kuraray в среде COMSOL
Этапы:
Для геометрии спектросмещающего волокна марки Kuraray была создана 3D модель
Сферический источник помещался внутрь волокна, испускал 1000 первичных лучей, вторичных 0
Вокруг геометрии была задана сфера-счётчик вылетевших лучей при скручивании (
Над источником был задан цилиндр-счётчик вылетевших лучей из волокна за счёт геометрии источника (
Моделировалось скручивание радиуса R от 10 мм до 30 мм с шагом 5 мм
Построена зависимость потерь света от R:
Схема моделирования волокна
Фото с потерями света при скручивании

## Slide 12
Сравнение результатов моделирования с
экспериментальными и техническими данными

## Slide 13: Заключение
Изучена конструкция и назначение SPD детектора на NICA
Произведен обзор литературы посвященной подобным оптоволокнам
Изучена работа осциллографа Lecroy, генератора, источника питания
Получены графики зависимостей потерь от скручивания оптоволокна для Saint Gobain-slow, fast и Kuraray
Были сравнены потери от скручивания Saint Gobain-slow, fast и Kuraray
Проведен модовый анализ для спектросмещающего и прозрачного оптоволокна марки Kuraray
Построен график промоделированных данных потерь света в спектросмещающем оптоволокне марки Kuraray; данные были сравнены с экспериментальными и техническими
Найдена относительная длина прозрачного волокна Kuraray и Saint-Gobain Clear BCF-98: L=14.02; 12.83 м